## Slide 1: Meilenstein 2 – Background Substraction
David Stevic und Lukas Landmann

## Slide 2: Methoden zur Background Substraction
MOG2 (Mixture of Gaussians)
KNN (K-Nearest Neighbors)
CNT (CouNT)

## Slide 3: Daten
47 Videos zur Abbildung unterschiedlicher Szenarien

## Slide 4
Gute/Schlechte Beleuchtung
Kontrastvolle/Monotone Kleidung
Hindernisse/Störobjekte
Unterschiedliche Bewegungen/Ansichten

## Slide 5
Weißer Raum(monoton)/Draußen(dynamisch)

## Slide 6: Parametrisierung
MOG2:
detectShadows=True
varThreshold=32
KNN:
detectShadows=True
dist2Threshold=1000

## Slide 7: Vorbereitung und Nachbearbeitung
Vorbereitung
Bildglättung mit Gaußfilter (5x5)
Nachbearbeitung
Schatten entfernen (Threshold)
Rauschen entfernen (Opening)
Löcher füllen (Closing)
Median-Filter zur weiteren Rauschreduzierung

## Slide 8
Nachher
Vorher

## Slide 9: Auswertung der Daten
Kriterien | MOG2 | KNN | CNT
Bei Kleidung gut vom Hintergrund abgehoben | ⬆️ | ⬆️ | ↗️
Bei Kleidung nicht vom Hintergrund abgehoben | ➡️ | ➡️ | ↘️
Bei schlechten Lichtverhältnissen | ↗️ | ↗️ | ⬇️
Bei guten Lichtverhältnissen | ↗️ | ↗️ | ➡️

## Slide 10
Kriterien | MOG2 | KNN | CNT
Langsame Bewegungen (Gehen, Umdrehen) | ↗️ | ↗️ | ↘️
Schnelle Bewegungen (Joggen) | ➡️ | ↘️ | ⬇️
Hintergrund mit statischen Hindernissen (z. B. Tafel, Stuhl) | ↗️ | ↗️ | ↘️
Personen gehen hinter Objekten hindurch (z. B. Tafel oder Auto) | ➡️ | ➡️ | ↘️
Schattenerkennung | ⬆️ | ⬆️ | ⬇️
Artefakte und Hintergrundmodellierung | ↗️ | ↗️ | ⬇️

## Slide 12: Zusammenfassend
MOG2 und KNN waren in den meisten Szenarien vergleichbar und lieferten generell die besten Ergebnisse.
Die Unterschiede zwischen ihnen waren minimal.
Gute Balance zwischen Segmentierung, Schattenerkennung und wenigen Artefakten.
CNT schnitt in fast allen Tests am schlechtesten ab.
Es zeigte häufig größere Artefakte, schwache Schattenerkennung und Probleme bei der Segmentierung der Personen.
Besonders bei schnellen Änderungen war CNT unzureichend.